## Slide 1: CCS编程环境使用
彭飞
东南大学电气工程学院

## Slide 2: 选择工作空间目录
双击图标，打开CCS。
选择工作空间目录。
工作空间是存储程序工程及其代码的文件夹，地址中最好不要有中文。

## Slide 3
工程浏览器
程序编辑器
Alt+/可以实现代码自动完成
Ctrl+I 实现代码自动对齐
编辑/调试模式选择
编译
运行、调试
控制台

## Slide 4
完全新建工程，然后配置比较麻烦；
建议导入示例工程，在此基础上修改。

## Slide 5
示例工程安装在：
TivaWare_C_Series-2.1.4.178\examples\boards\ek-tm4c1294xl\
在搜索地址中输入TivaWare的安装目录，回车确认后，就会列出所有的示例工程。
勾选将工程拷贝到工作空间，防止示例工程被误修改。
与工作空间内的工程重名的工程，不能被导入。

## Slide 6
导入工程后，工程管理器内显示如图。
后缀Active表示此工程为当前的调试工程。
存储器配置文件
源程序文件
启动文件
调试配置文件
生成程序的临时文件夹
公共头文件目录
生成的二进制程序文件

## Slide 7
target_config.ccxml
调试器的类型
器件的型号
调试器类型和器件型号必须都选对，要不然无法调试

## Slide 8
project0_ccs.cmd
定义了存储器的性质、起始地址和长度
定义了不同类型的变量存放在哪个存储器中。
代码
全局变量的初始值
常量值
中断向量表
全局构造器(C++)程序列表
全局变量，有初始化
全局变量，无初始化
堆栈
动态存储器分配

## Slide 9
中断向量表与启动代码
指明该语句下面的变量存储在何处
g_pfnVectors，这个变量是一个指针数组，存储在.intvecs指明的地址处。
g_pfnVectors的第一个元素为堆栈栈顶，堆栈栈顶的地址存放在0x0000.0000的位置
第二个元素为复位向量，存放在0x00000004的位置。
与教材P29页相对照：
如果地址0x00000004的数据不是0xFFFFFFFF，那么堆栈指针SP将加载Flash地址0x00000000的数据，程序计数器（PC）将加载地址0x00000004地址数据，随后用户应用程序开始执行。

## Slide 10
中断向量表与启动代码
_c_int00 is the name of the symbol of the C environment entry point.
建立C语言运行环境的启动代码。
初始化全局变量和静态变量
建立堆栈
进入main函数

## Slide 11
控制台
提示编译与生成程序的状态和出现出现的问题与错误
问题与建议
将错误与建议逐条汇总

## Slide 12
显示程序中所有的引用符号：
文件、宏定义、变量、常量、函数等。

## Slide 13
查看存储器的使用情况

## Slide 14
查看堆栈的使用情况

## Slide 15
芯片型号要选对
指明内存分配文件

## Slide 16
包含，引用文件时用到的路径变量

## Slide 17
构建程序分编译和链接两步
优化器设置，开始编写程序时建议关闭优化，功能完成后再打开，看是否有一样

## Slide 18
Include的搜索路径
预包含的文件

## Slide 19
预定义的宏
与Configuration一起使用
可以使Debug和Release实现不同的功能

## Slide 20
链接器基础选项
生成二级制文件的名字
程序的存储器使用情况
栈的大小
堆的大小

## Slide 21
使用的库文件包含在这里

## Slide 22
将USB线连好
注意要连到带DEBUG的那个USB口上。
点DEBUG按钮进入调试模式。

## Slide 23
调试目标及状态
处于调试界面
全局变量观察窗口
运行、暂停和停止
双击在该行设置断点
刷新观察变量的值
连续刷新

## Slide 24
调试按键
当前执行程序的位置

## Slide 25
刷新观察变量的值
连续刷新
变量的名称
变量的值
设置变量的显示格式
Q格式变量显示
刷新观察变量的值
连续刷新

## Slide 26
选中一个全局变量，右键单击，选择ADD Watch Expression…将变量添加到观察窗口

## Slide 27
存储器浏览器，查看存储器中存储的数据
这个值是什么意义？
这个值是什么意义？
刷新
连续刷新

## Slide 29
控制器中的寄存器
寄存器的值
寄存器描述
内核寄存器位于CPU内核中，没有地址。

## Slide 30
查看汇编代码及代码在存储器中的位置

## Slide 31
计数时钟，与调试功能相结合，可以查看程序执行的时间

## Slide 32
谢谢！