## Slide 1
电力电子技术 · Power Electronics
电气精品教材丛书
“十三五”江苏省高等学校重点教材
工业和信息化部“十四五”规划教材
第10章 驱动电路
2022/12/6

## Slide 2
概述
驱动电路作用：
将控制电路输出的PWM脉冲放大到足以驱动开关管—开关功率放大作用
闭环电源系统图
优良的驱动电路：
改善开关管的开关特性
减小开关损耗
提高整机效率和器件可靠性（即尽量快开、快关）

## Slide 3
10.1 MOSFET驱动
10.2 共地驱动
10.3 浮地驱动
10.4 隔离驱动
10.5 IGBT驱动

## Slide 4
MOSFET驱动
MOSFET驱动电路图
驱动电压源udri：幅值足够高，低于栅源极击穿电压，一般选择12V
栅极电阻Rg：用来限制栅极初始充电电流和放电电流，起到阻尼ugs振荡(寄生参数导致)的作用；Rg阻值要求较小，以达到快速开通和关断，一般取几欧姆到几十欧姆
栅源极并接电阻Rp：MOSFET栅极不允许开路或悬浮，避免因静电感应造成误导通，其大小一般选为10k
栅源极并接稳压管：限制ugs最高电压，击穿电压选择稍低于开关管允许的栅极最大电压

## Slide 5
MOSFET驱动
驱动为高电平时，通过Rg给Ciss充电，ugs从零开始呈指数上升到驱动电压，驱动初始电流为Udri/Rg ，并呈指数下降到零
驱动为低电平时，Ciss通过Rg放电，ugs从驱动电压呈指数下降到零，驱动电流从Udri /Rg呈指数下降到零
驱动电压源仅在开通和关断瞬间提供一个充放电电流，稳态时为零，故驱动电压功率很小
MOSFET驱动电路图
主要波形

## Slide 6
10.1 MOSFET驱动
10.2 共地驱动
10.3 浮地驱动
10.4 隔离驱动
10.5 IGBT驱动

## Slide 7
基本共地驱动电路
当控制电路与MOSFET的源极共地时，驱动电路常采用互补式驱动电路
NPN 型和PNP 型两晶体管以图腾柱连接(射极跟随)
驱动信号高电平时，QT1导通，QT2截止，UCC通过Rg给Ciss充电；
驱动信号低电平时，QT2导通，QT1截止， Ciss经由Rg放电
Upulse幅值不能高于UCC，一般设计与UCC相等
基本的共地驱动电路
(a) 驱动信号Upulse为高电平(Upu1_m)
(b) 驱动信号Upulse为低电平(0)
共地驱动电路各工作模态的等效电路

## Slide 8
加速关断驱动电路
为加速关断，可在Rg上并联一个电阻Rg_off和二极管Doff 组成的支路
Ciss放电回路的电阻为Rg和Rg_off的并联，有利于提高放电速度，当将Rg_off短路，放电更快
进一步加快关断，加入二极管Don和PNP型晶体管Qoff
驱动高电平时， QT1导通，UCC通过Rg和Don给Ciss充电
驱动低电平时，QT2导通，Qoff导通， Ciss电荷直接通过Qoff释放到零，放电速度更快
在Rg上反并一个二极管Doff
加入二极管Don和PNP型晶体管Qoff
加速关断的图腾柱驱动电路

## Slide 9
其他类型共地驱动电路
驱动管均为NPN型晶体管
其他共地驱动电路
驱动管均为N型MOSFET
上下驱动管分别为N型和P型MOSFET
上下驱动管分别为P型和N型MOSFET

## Slide 10
10.1 MOSFET驱动
10.2 共地驱动
10.3 浮地驱动
10.4 隔离驱动
10.5 IGBT驱动

## Slide 11
浮地驱动电路
一、了解浮地隔离的概念
浮地驱动
共地驱动
控制参考地与驱动信号参考地（e极）不同—浮地驱动；
控制参考地与驱动信号参考地（e极）同地—共地驱动；

## Slide 12
单管浮地驱动电路
驱动信号与开关管源极不共地
电平移位电路用于将驱动信号进行电平移位
QT1和QT2构成图腾柱
CB为图腾柱的供电电容
DB为CB提供充电通路
UCC为控制电路的供电电压
浮地驱动电路

## Slide 13
单管浮地驱动电路
浮地驱动电路
当驱动信号Upulse高电平时：
QT1和QT2的基极电压为高电平，QT1导通
电容CB通过Rg给开关管S输入电容充电
开关管S导通
Upulse为高电平时浮地驱动等效电路

## Slide 14
单管浮地驱动电路
当驱动信号Upulse低电平时：
QT1和QT2基极电压低电平，QT2导通
开关管S的输入电容经由Rg放电
当uds小于门槛电压UTH，S 截止，DFW导通
S 源极电压为零，UCC通过二极管DB给电容CB充电
Upulse为低电平时浮地驱动等效电路
CB被充电时浮地驱动等效电路

## Slide 15
单管浮地驱动电路
电容CB下端电位在Uin和0之间跳变
当开关管S导通、DFW截止时，电容CB下端电位将从0上举到Uin
二极管DB和电容CB构成自举电路，为此称DB为自举二极管，CB为自举电容
二极管DB承受的反向电压为Uin ，工作在开关频率，需要选用快恢复二极管
CB被充电时浮地驱动等效电路
Upulse为高电平时浮地驱动等效电路

## Slide 16
桥臂浮地驱动电路
桥式电路：下管为共地驱动，上管需要浮地驱动
上管采用浮地驱动：QT1和QT2构成图腾柱，DB为自举二极管，CB为自举电容，UCC为驱动电压
下管采用共地驱动：QT3和QT4构成图腾柱
控制信号通过电平移位电路，得到与上管源极和UCC共地的驱动信号
IR公司IR2110驱动芯片只需外接一只自举二极管和自举电容即可，可直接实现桥臂浮地驱动
桥臂驱动电路图

## Slide 17
10.1 MOSFET驱动
10.2 共地驱动
10.3 浮地驱动
10.4 隔离驱动
10.5 IGBT驱动

## Slide 18
隔离驱动电路
在隔离型变换器中，控制电路有时与输出电压共地，其驱动需要电气隔离
电气隔离可采用光耦和变压器来实现
由于光耦存在一定的延时，适用于开关频率较低的场合
变压器的延时几乎可以忽略，适用于开关频率较高的场合

## Slide 19
适用于单管的隔离驱动电路
QT1和QT2构成图腾柱，Tr是隔离变压器
Rc用来阻尼电容与变压器漏感和寄生电感引起的振荡；
C1是隔直电容，C2是驱动电压幅值恢复电容
D1是驱动电压幅值恢复二极管
Rp用来避免断电后开关管因静电感应导致栅极过压击穿
适用于单管的隔离型驱动电路图

## Slide 20
适用于单管的隔离驱动电路
驱动电压所含直流分量，加在隔直电容C1上
电容上电压即为驱动电压直流分量
变压器上电压为交流电压，正向幅值为Ucc-Uc1，负向幅值为Uc1
适用于单管的隔离型驱动电路图
主要波形

## Slide 21
适用于单管的隔离驱动电路
变压器上电压为交流电压，正向幅值为Ucc-Uc1，负向幅值为Uc1
驱动高电平时，QT1导通， ugs为Ucc−Uc1+ UC2
驱动低电平时，QT2导通， ugs为0， UC2= Uc1
稳态时UC2等于UC1，所以ugs高压平即为Ucc
主要波形
Upulse为高电平
Upulse为低电平

## Slide 22
适用于桥臂的隔离驱动电路
Upulse1高时，udri1高；Upulse2高时，udri2高
UTp= udri1 - udri2 ，
副边两驱动相位相反，避免直通
开关管驱动信号脉宽相等且相差半个开关周期
适用于桥臂的隔离型驱动电路图
主要波形

## Slide 23
10.1 MOSFET驱动
10.2 共地驱动
10.3 浮地驱动
10.4 隔离驱动
10.5 IGBT驱动

## Slide 24
IGBT驱动电路
IGBT为MOSFET驱动双极性晶体管
IGBT驱动特性与MOSFET类似
供电电压为正负电压，UCC=15V，UEE=−10V， IGBT 关断时，负电压驱动，以防止误导通
驱动信号采用光耦隔离后，存在反逻辑

## Slide 25
IGBT驱动电路
IGBT驱动特殊要求
Ic<ICM、关断时避免duce/dt过大，避免擎住效应
实现：检测uce过大，去控制uGe，实现保护
过流保护原理：IGBT导通时，D1也导通，如果A点电位（ic过高，uce增加）超过上限，比较器输出高电平，与驱动信号相与后，产生过流保护信号，关闭驱动
D1电压定额应与IGBT相当，应选用快恢复二极管
基本的IGBT驱动电路