## Slide 1
电力电子技术 · Power Electronics
电气精品教材丛书
“十三五”江苏省高等学校重点教材
工业和信息化部“十四五”规划教材
第4章 非隔离直流变换器
2022/11/6

## Slide 2
★ 4.1 Buck变换器
★ 4.2 Boost变换器
★ 4.3 Buck-Boost变换器
4.4 Cuk变换器
4.5 Zeta变换器
4.6 SEPIC变换器
4.7 六种非隔离直流变换器的比较

## Slide 3
★ 4.1 Buck变换器
4.1.1 Buck变换器电路拓扑的推演
4.1.2 电流连续时Buck变换器的工作原理与基本关系
4.1.3 电流断续时Buck变换器的工作原理与基本关系
4.1.4 Buck变换器的外特性与调节特性
4.1.5 Buck变换器的参数设计

## Slide 4
Buck变换器电路拓扑的推演
你能想到那些方法
思考
假设需要设计一个直流变换器，如图4.1所示。参数如下：
输入电压
输出电压
输出电流
负载电阻
直流变换器框图

## Slide 5
方法一：电阻分压法
方法二：线性调节器
方法三：开关变换器
思考
Buck变换器电路拓扑的推演
假设需要设计一个直流变换器，如图4.1所示。参数如下：
输入电压
输出电压
输出电流
负载电阻
直流变换器框图

## Slide 6
Buck变换器电路拓扑的推演
效率  = Uo / Uin
输出电压不变时，输入电压越高，
该电路的效率越低。
需要及时调整分压电阻Rdiv的大小才能保证输出电压不变，而这在实际应用中不太方便实现。
图4.2 电阻分压电路
缺点1：效率低
缺点2：无法自动调压
电阻分压法

## Slide 7
Buck变换器电路拓扑的推演
线性调节器
图4.3 线性调节器
Q工作在线性放大状态，称为调整管。起到分压作用，存在较大损耗，效率也较低。
实现了输出电压的闭环调节
缺点：效率低
优点：可自动调压

## Slide 8
Buck变换器电路拓扑的推演
基本工作原理
图4.4 开关变换器
(a) Q工作在开关状态
(b) 主要波形
Q工作在开关状态，称为功率开关管。该电路称为开关变换器，输出电压uo为直流脉冲形式。
高效率的开关变换器

## Slide 9
Buck变换器电路拓扑的推演
高效率的开关变换器
基本工作原理
参考图4.4(b)，定义Ton为导通时间，Ts为开关周期，对应的开关频率 fs = 1/Ts，那么输出电压uo的平均值为：
式中，Dy为占空比(Duty Cycle)
图4.4 开关变换器
(a) Q工作在开关状态
(b) 主要波形

## Slide 10
Buck变换器电路拓扑的推演
开关变换器的输出供电
从图4.4(b)可以看出，输出电压uo为直流脉冲形式，而绝大部分负载均需要平直的直流电压为其供电。
如何得到平直的输出直流电压？
思考
图4.4 开关变换器
(a) Q工作在开关状态
(b) 主要波形
高效率的开关变换器

## Slide 11
Buck变换器电路拓扑的推演
BUCK变换器
(a) 引入电感Lf和电容Cf
推演过程
1. 引入由电感Lf和电容Cf组成的低通滤波器。滤除开关频率交流分量，仅保留其直流分量，从而得到平直的输出电压Uo。
(b）引入续流二极管D
图4.5 Buck变换器的推演
图4.5(b)所示的电路就是Buck变换器，
又称为降压变换器。
2. 引入二极管D，为电感电流提供续流回路。

## Slide 12
★ 4.1 Buck变换器
4.1.1 Buck变换器电路拓扑的推演
4.1.2 电流连续时Buck变换器的工作原理与基本关系
4.1.3 电流断续时Buck变换器的工作原理与基本关系
4.1.4 Buck变换器的外特性与调节特性
4.1.5 Buck变换器的参数设计

## Slide 13
电流连续时Buck变换器的工作原理与基本关系
滤波电感电流是否连续
电流连续模式(Continuous Current Mode，CCM)
电流断续模式(Discontinuous Current Mode，DCM)
电流临界连续模式(Critical Current Mode，CRM)
是指滤波电感电流总是大于零。
开关管关断后滤波电感电流会下降到零。
CCM与CRM两种工作模式之间的边界。

## Slide 14
电流连续时Buck变换器的工作原理与基本关系
1. 工作原理——模态 I
t=0 时，开关管Q开通，输入电压Uin加到二极管D上，则D承受反压截止。此时，uAB = Uin，加在滤波电感Lf 上的电压为 uLf = UinUo，那么有：
(4.3)
因为Uo低于Uin，故滤波电感电流 iLf 线性增长。
Ton
Ts
0

## Slide 15
电流连续时Buck变换器的工作原理与基本关系
1. 工作原理——模态 II
在t = Ton时刻，Q关断，滤波电感电流iLf通过二极管D续流，如图所示。此时，uAB = 0，加在Lf上的电压为uLf = Uo，那么有：
(4.4)
在此开关模态中，iLf线性减小。
在t = Ts时，Q再次开通，进入下一个开关周期。
Ton
Ts
0

## Slide 16
电流连续时Buck变换器的工作原理与基本关系
2. 基本关系
一个开关周期内，iLf在Q导通期间的增长量等于Q截止期间的减小量ILf (Ts) = ILf (0)。
有：
上式可简化为：

## Slide 17
电流连续时Buck变换器的工作原理与基本关系
2. 基本关系
根据伏秒积平衡有：
由上式可得输出电压与输入电压关系式：
(4.8)
正伏秒面积
负伏秒面积

## Slide 18
电流连续时Buck变换器的工作原理与基本关系
2. 基本关系
一个开关周期内滤波电容Cf的电压变化量也应该为零，那么有：
上式可简化为：

## Slide 19
电流连续时Buck变换器的工作原理与基本关系
2. 基本关系
根据安秒积平衡，稳态时滤波电容平均电流为零，故Buck变换器的输出电流Io等于iLf的平均值，即：
滤波电感电流的最大值ILfmax和最小值ILfmin分别为：
式中，Ilf为滤波电感电流脉动量。

## Slide 20
★ 4.1 Buck变换器
4.1.1 Buck变换器电路拓扑的推演
4.1.2 电流连续时Buck变换器的工作原理与基本关系
4.1.3 电流断续时Buck变换器的工作原理与基本关系
4.1.4 Buck变换器的外特性与调节特性
4.1.5 Buck变换器的参数设计

## Slide 21
电流断续时Buck变换器的工作原理与基本关系
稳态工作时滤波电感电流iLf的平均值等于输出电流Io
Io减小时，iLf的波形将向下移动。当Io减小到某一个值时，iLf的最小值ILfmin将等于零
进一步减小Io，iLf将在t = Ts之前下降到零，并保持为零，而二极管D也截止。此时，Buck变换器工作在电流断续模式

## Slide 22
电流断续时Buck变换器的工作原理与基本关系
1. 工作原理——模态 I
Q导通，二极管D截止，滤波电感电流iLf 自零增长到ILf max。
则有：
(4.14)
Ton
Ts
0

## Slide 23
电流断续时Buck变换器的工作原理与基本关系
1. 工作原理——模态II
Q 截止， D 续流，iLf 自ILfmax下降，在
t = Ton + Toff 时刻下降到零，那么有：
Toff 为滤波电感电流从ILfmax下降到零的时间，Dr = Toff/Ts。显然，Dr < 1 Dy
(4.15)
Ton
Ts
0

## Slide 24
电流断续时Buck变换器的工作原理与基本关系
由式(4.14)和式(4.15)可得：
输出电流同样等于滤波电感电流平均值：
(4.16)
(4.17)
将式(4.14)和式(4.16)代入式(4.17)，可得：
(4.18)
式(4.18)表明，电流断续时，输出电压Uo不仅与占空比Dy有关，而且与输出电流Io有关。若Io=0，则不论Dy多大，必有Uo = Uin。

## Slide 25
电流断续时Buck变换器的工作原理与基本关系
1. 工作原理——模态 III
Q 和 D 均截止，ILfmax保持为零；
Ton
Ts
0
负载由滤波电容C 供电。

## Slide 26
电流断续时Buck变换器的工作原理与基本关系
Ton
Ts
0
Ton
Ts
0
电流连续波形
电流断续波形
uAB波形与输出电压Uo的关系

## Slide 27
★ 4.1 Buck变换器
4.1.1 Buck变换器电路拓扑的推演
4.1.2 电流连续时Buck变换器的工作原理与基本关系
4.1.3 电流断续时Buck变换器的工作原理与基本关系
4.1.4 Buck变换器的外特性与调节特性
4.1.5 Buck变换器的参数设计

## Slide 28
Buck变换器的外特性与调节特性
用IoG表示电流临界连续时的输出电流Io，那么有：
1. 电流临界连续时的输出电流
电流临界连续即为电流连续与断续的边界，即t = Ts时，滤波电感电流iLf刚好下降到零
(4.19)

## Slide 29
Buck变换器的外特性与调节特性
(4.19)
占空比一定时，电感越大，临界连续时的电感平均电流/输出电流越小.
也即电感越大，越不容易断续！
Lf1
Lf2
>

## Slide 30
Buck变换器的外特性与调节特性
(4.19)
输入、输出电压恒定情况下，输出功率越小，越容易达到临界连续点.
也即功率越大，越不容易断续！
P1
P2
>

## Slide 31
Buck变换器的外特性与调节特性
1. 电流临界连续时的输出电流
输出电压和功率恒定情况下，输入电压越高，越容易达到临界连续点
Uin1
Uin2
>
所以临界连续最恶劣点应当是输出功率最小的同时在输入电压最大的情况。

## Slide 33
Buck变换器的外特性与调节特性 (了解)
电流临界连续时，Uo = DyUin的关系仍旧存在。当Uin恒定不变时，则IoG可用Uin来表示，那么式(4.19)可改写为：
2. 输入电压恒定不变时Buck变换器的外特性
Buck变换器的外特性是指当输入电压Uin恒定不变时，在某一占空比Dy下，输出电压Uo与输出电流Io的关系式，
即
(4.20)

## Slide 34
Buck变换器的外特性与调节特性 (了解)
2. 输入电压恒定不变时Buck变换器的外特性
由上式可知，在Dy = 0.5时，IoG达到其最大值IoGmax，即
那么：
根据式(4.18)和式(4.21)，电流断续时Buck变换器的输出电压表达式可改写为：
(4.21)
(4.22)
(4.23)

## Slide 35
Buck变换器的外特性与调节特性 (了解)
2. 输入电压恒定不变时Buck变换器的外特性
根据式(4.8)和式(4.23)，可以写出Uin恒定不变时Buck变换器的外特性表达式
即：
(4.24)

## Slide 36
Buck变换器的外特性与调节特性 (了解)
2. 输入电压恒定不变时Buck变换器的外特性
输出特性：输出电压与输出电流关系（输入恒定）
右边为电流连续，输出电压只与占空比相关
左边为电流断续，输出电压与负载电流也有关

## Slide 37
Buck变换器的外特性与调节特性 (了解)
如果输出电压Uo恒定不变，那么IoG可用Uo来表示，那么式(4.19)可改写为：
3. 输出电压恒定不变时Buck变换器的调节特性
Buck变换器的调节特性是指保证输出电压Uo恒定不变，在某一输入电压Uin时，占空比Dy与输出电流Io的关系式，即
(4.25)

## Slide 38
Buck变换器的外特性与调节特性 (了解)
3. 输出电压恒定不变时Buck变换器的调节特性
由式(4.25) ，电流临界连续时，输出电流Io在Dy = 0时最大，即：
由式(4.18)和式(4.26)可得：
(4.28)
(4.26)
根据式(4.25)和式(4.26)，可得电流临界连续时的占空比DyG为：
(4.27)

## Slide 39
Buck变换器的外特性与调节特性 (了解)
3. 输出电压恒定不变时Buck变换器的调节特性
根据式(4.8)和式(4.28)，可以写出Uo恒定不变时Buck变换器的占空比表达式
即：
(4.29)

## Slide 40
Buck变换器的外特性与调节特性 (了解)
3. 输出电压恒定不变时Buck变换器的调节特性
调节特性：占空比随输出电流变化关系（输出恒定）
右边为电流连续，占空比不变
左边为电流断续，占空比随负载电流减小而变小

## Slide 41
★ 4.1 Buck变换器
4.1.1 Buck变换器电路拓扑的推演
4.1.2 电流连续时Buck变换器的工作原理与基本关系
4.1.3 电流断续时Buck变换器的工作原理与基本关系
4.1.4 Buck变换器的外特性与调节特性
4.1.5 Buck变换器的参数设计

## Slide 42
Buck变换器的参数设计 (了解)
1. 二极管的类型
普通二极管
反向恢复时间长，适用于低频，如1kHz整流电路
快恢复二极管
反向恢复时间trr<5 us，开关二极管，用于高频整流/斩波和逆变
肖特基二极管
反向恢复时间很短(10~40ns)，在耐压较低时压降很小；但电压定额低，呈现低压高频应用特点

## Slide 43
Buck变换器的参数设计 (了解)
2. 功率管分类
功率能力：功率晶闸管>IGBT>MOSFET
开关速度：功率晶闸管<IGBT<MOSFET
根据工作频率选功率管的类型
在20kHz以下，可选择普通低频功率管
20一50kHz可选开关功率管
50kHz以上应选择功率MOSFET
大功率应用，可选择IGBT(频率不超过50kHz)

## Slide 44
Buck变换器的参数设计
3. 开关管与续流二极管的电压和电流
开关管Q 和二极管D 的电压应力为：
开关管电流为电感电流上升段。
二极管电流为电感电流下降段
开关管与二极管最大电流即为电感电流最大值

## Slide 45
Buck变换器的参数设计
3. 开关管与续流二极管的电压和电流
开关管Q和二极管D的电流平均值分别为：

## Slide 46
Buck变换器的参数设计
4. 滤波电感量
电感电流脉动：
(4.36)
(4.37)
(4.38)
(4.39)
在输入电压不变条件下
占空比=0.5时，有最大脉动电流
由式(4.37)和式(4.38)，可得：

## Slide 47
Buck变换器的参数设计
4. 滤波电感量
当Uin恒定不变时，由式(4.37)可确定滤波电感的大小为

## Slide 48
Buck变换器的参数设计
4. 滤波电感量
当输出电压Uo恒定不变时，式(4.36)可改写为：
ILf随着输入电压Uin的增大而增大，其最大值出现在最高输入电压处，即：
得到纹波电流随Uin变化曲线
根据最大允许脉动电流设计电感
实际工程中，一般选取ILfmax_permit为额定输出电流的20%，也可根据实际情况选取更大或较小的值。

## Slide 49
Buck变换器的参数设计
5. 滤波电容容量
滤波电容Cf在一个开关周期内的充电电荷Q。
阴影部分是一个三角形，其高为ILf/2，底为Ts/2。
因此，Q的表达式为：
即电容电流在1/2周期内充电，在1/2周期内放电。那么输出电压的脉动Uo为：
根据输出纹波大小即可以确定输出电容大小：

## Slide 50
Buck变换器的参数设计 (了解)
注意
以上计算过程都是以电容为理想电容时计算的，实际的电容存在等效串联电阻(Equivalent Series Resistor，ESR)，此时输出电压脉动还应考虑ESR上的脉动，其大小为：

## Slide 51
本章内容
各种模态工作原理、电压比推导、波形
CCM方式：
电感电流上升量=电感电流下降量
TON 期间磁通变化量= TOFF期间磁通变化量
CRM方式： 临界电流IG的定义与推导
DCM方式：
输出滤波电感电流平均值= Io
参数设计（功率管、二极管、电感和电容）

## Slide 52
★ 4.1 Buck变换器
★ 4.2 Boost变换器
★ 4.3 Buck-Boost变换器
4.4 Cuk变换器
4.5 Zeta变换器
4.6 SEPIC变换器
4.7 六种非隔离直流变换器的比较

## Slide 53
★ 4.2 Boost变换器
4.2.1 Boost变换器电路拓扑的推演
4.2.2 电流连续时Boost变换器的工作原理与基本关系
4.2.3 电流断续时Boost变换器的工作原理与基本关系
4.2.4 Boost变换器的外特性与调节特性
4.2.5 Boost变换器的参数设计

## Slide 54
Boost变换器电路拓扑的推演
升压式电路构成：L, Q , D, C四个元件构成
典型的单管功率电路
升压变换器、BOOST变换器

## Slide 55
Boost变换器
★ 4.2 Boost变换器
4.2.1 Boost变换器电路拓扑的推演
4.2.2 电流连续时Boost变换器的工作原理与基本关系
4.2.3 电流断续时Boost变换器的工作原理与基本关系
4.2.4 Boost变换器的外特性与调节特性
4.2.5 Boost变换器的参数设计

## Slide 56
电流连续时Boost变换器的工作原理与基本关系
1. 工作模态I
在t = 0时，开关管Q导通，那么uAB = 0，二极管D截止，负载由滤波电容Cf供电，如电路图所示。在此开关模态中，输入电压Uin加到升压电感Lb上，那么有：
(4.49)
显然，升压电感电流iLb线性增长

## Slide 57
电流连续时Boost变换器的工作原理与基本关系
1. 工作模态II
在t = Ton时刻，Q关断，iLb通过D向负载侧流动，一方面给负载提供能量，另一方面给滤波电容Cf充电，如波形图所示。此时，uAB = Uo，加在Lb上的电压为uLb = UinUo，那么有：
(4.50)
因为Uo高于Uin，因此iLb线性减小。
在t = Ts时，Q再次开通，进入下一个开关周期。

## Slide 58
电流连续时Boost变换器的工作原理与基本关系
2. 基本关系
稳态工作时，在一个开关周期内加在电感Lb上的电压伏秒面积是平衡的，那么根据图中uLb的波形有：
上式可简化为：
(4.52)
升压型

## Slide 59
电流连续时Boost变换器的工作原理与基本关系
2. 基本关系
根据输入功率Pin等于输出功率Po有UinIin = UoIo
Iin和Io分别为变换器的输入电流和输出电流平均值。
那么：
从图可知，Boost变换器的输入电流iin等于升压电感电流iLb，因此升压电感电流iLb的平均值ILb等于Iin，即有：

## Slide 60
电流连续时Boost变换器的工作原理与基本关系
2. 基本关系
升压电感电流脉动量ILb为：
升压电感电流的最大值ILbmax和最小值ILbmin分别为：
式中，ILb为升压电感电流脉动量。

## Slide 61
Boost变换器
★ 4.2 Boost变换器
4.2.1 Boost变换器电路拓扑的推演
4.2.2 电流连续时Boost变换器的工作原理与基本关系
4.2.3 电流断续时Boost变换器的工作原理与基本关系
4.2.4 Boost变换器的外特性与调节特性
4.2.5 Boost变换器的参数设计

## Slide 62
电流断续时Boost变换器的工作原理与基本关系
1. 工作原理——模态I
Q导通期间，升压电感电流iLb从零增加到ILbmax，那么有：
(4.58)

## Slide 63
电流断续时Boost变换器的工作原理与基本关系
1. 工作原理——模态II
Q截止后，iLb从ILbmax线性下降，并且在t = Ton + Toff时刻下降到零。那么有：
式中，Toff为升压电感电流从ILbmax下降到零的时间，Dr = Toff/Ts。
(4.59)

## Slide 64
电流断续时Boost变换器的工作原理与基本关系
由式(4.58)和式(4.59)可得：
稳态工作时，一个开关周期内iCf的平均值为零，因此Io等于iD的平均值。
(4.60)
(4.61)
将式(4.58)和式(4.60)代入式(4.61)，整理后可得：
(4.62)
从式(4.62)可以看出，电流断续时，Boost变换器的输出电压Uo不仅与输入电压Uin和占空比Dy有关，还与输出电流Io有关。
当Io = 0时，Uo将为无穷大。因此，Boost变换器必须采用输出电压闭环控制，否则不能在空载下工作。

## Slide 65
Boost变换器
★ 4.2 Boost变换器
4.2.1 Boost变换器电路拓扑的推演
4.2.2 电流连续时Boost变换器的工作原理与基本关系
4.2.3 电流断续时Boost变换器的工作原理与基本关系
4.2.4 Boost变换器的外特性与调节特性
4.2.5 Boost变换器的参数设计

## Slide 66
Boost变换器的外特性与调节特性
用IoG表示电流临界连续时的输出电流Io，那么有：
1. 电流临界连续时的输出电流
t = TS 时，升压电感电流iLb刚好下降到零，如图所示，那么Boost变换器工作在电流临界连续模式
(4.63)

## Slide 67
Boost变换器的外特性与调节特性
1. 电流临界连续时的输出电流
(4.63)
占空比一定时，电感越大，临界连续时的电感平均电流和输出电流越小
也即电感越大，越不容易断续！
Lb1
Lb2
>

## Slide 68
Boost变换器的外特性与调节特性
1. 电流临界连续时的输出电流
(4.63)
输入、输出电压恒定情况下，输出功率越小，越容易达到临界连续点。
也即功率越大，越不容易断续！
P1
P2
>

## Slide 69
Boost变换器的外特性与调节特性
如果输出电压Uo恒定不变，那么式(4.63)可改写为：
3. 输出电压恒定不变时Boost变换器的调节特性
容易得到，IoG在Dy = 1/3时最大，那么有：
(4.68)
(4.63)

## Slide 70
Boost变换器的外特性与调节特性
3. 输出电压恒定不变时Boost变换器的调节特性

## Slide 71
Boost变换器的外特性与调节特性

## Slide 72
Boost变换器
★ 4.2 Boost变换器
4.2.1 Boost变换器电路拓扑的推演
4.2.2 电流连续时Boost变换器的工作原理与基本关系
4.2.3 电流断续时Boost变换器的工作原理与基本关系
4.2.4 Boost变换器的外特性与调节特性
4.2.5 Boost变换器的参数设计

## Slide 73
Boost变换器的参数设计
1. 开关管与续流二极管的电压和电流
开关管Q 和二极管D 的电压应力为：
功率管电流为电感电流上升段。
二极管电流为电感电流下降段
功率管与二极管最大电流即为电感电流最大值

## Slide 74
Boost变换器的参数设计
1. 开关管与续流二极管的电压和电流
开关管Q和二极管D的电流平均值分别为：

## Slide 75
Boost变换器的参数设计
2. 升压电感量
在输出电压不变下，有：
纹波电流在Uin=0.5Uo处最大：
得到纹波电流随Uin变化曲线

## Slide 76
Boost变换器的参数设计
2. 升压电感量
根据最大允许脉动电流设计电感：
实际工程中，一般选取ILbmax为额定输出时输入电流的20%，也可根据实际情况选取更大或更小的值。

## Slide 77
Boost变换器的参数设计
2. 升压电感量

## Slide 78
Boost变换器的参数设计
3. 滤波电容容量
Q导通时，滤波电容Cf放电；当Q截止时，Cf充电。输出电压脉动Uo可用Cf放电时的电压下降量来表示，而放电电流为输出电流Io，因此Uo的表达式为：
可得滤波电容容量为为：
根据所允许的输出电压脉动值Uo，可以由上式计算出滤波电容容量。

## Slide 79
目录
★ 4.1 Buck变换器
★ 4.2 Boost变换器
★ 4.3 Buck-Boost变换器
4.4 Cuk变换器
4.5 Zeta变换器
4.6 SEPIC变换器
4.7 六种非隔离直流变换器的比较

## Slide 80
★ 4.3 Buck-Boost变换器
4.3.1 Buck-Boost变换器电路拓扑的推演
4.3.2 电流连续时Buck-Boost变换器的工作原理与基本关系
4.3.3 电流断续时Buck-Boost变换器的工作原理与基本关系
4.3.4 Buck-Boost变换器的外特性与调节特性
4.3.5 Buck-Boost变换器的参数设计

## Slide 81
Buck-Boost变换器电路拓扑的推演
电路推演过程
电路构成，注意副边电压为负值
当Q导通时，电能给电感储能，二极管截止，输出由滤波电容供电
当Q截止时，电感产生感应电势维持原电流方向不变，迫使二极管导通，电感电流向负载供电，同时也向电容充电，输出负电压

## Slide 82
Buck-Boost变换器
★ 4.3 Buck-Boost变换器
4.3.1 Buck-Boost变换器电路拓扑的推演
4.3.2 电流连续时Buck-Boost变换器的工作原理与基本关系
4.3.3 电流断续时Buck-Boost变换器的工作原理与基本关系
4.3.4 Buck-Boost变换器的外特性与调节特性
4.3.5 Buck-Boost变换器的参数设计

## Slide 83
电流连续时Buck-Boost变换器的工作原理与基本关系
1. 工作模态I
在t = 0时，开关管Q导通，二极管D截止，负载由滤波电容Cf供电，如图所示。此时，输入电压Uin加到电感Lc上，那么有：
(4.90)
显然，升压电感电流iLc线性增长

## Slide 84
电流连续时Buck-Boost变换器的工作原理与基本关系
1. 工作模态II
在t = Ton时，Q关断，iLc通过D向负载侧流动，电感Lc释放储能给负载和滤波电容Cf，Cf被充电，如图4.21(b)所示。此时电感Lc上的电压为uLc = Uo，那么有：
(4.91)
显然iLc线性减小。
在t = Ts时，Q再次开通，进入下一个开关周期。

## Slide 85
电流连续时Buck-Boost变换器的工作原理与基本关系
2. 基本关系
稳态工作时，在一个开关周期内，电感Lc的电压伏秒面积是平衡的。那么，根据图中uLc的波形可得：
上式可解得：
(4.93)
升降压型

## Slide 86
电流连续时Buck-Boost变换器的工作原理与基本关系
2. 基本关系
稳态工作时，滤波电容电流iCf的平均值为零。那么，根据电路图可知，输出电流Io等于二极管电流iD的平均值，即ID = Io。观察波形图可知，二极管电流iD的平均值可表示为ID = (1Dy)ILc，其中ILc为电感电流平均值。因此，有：

## Slide 87
电流连续时Buck-Boost变换器的工作原理与基本关系
2. 基本关系
电感电流脉动量ILc为：
电感电流的最大值ILcmax和最小值ILcmin分别为：
式中，ILc为电感电流脉动量。

## Slide 88
Buck-Boost变换器
★ 4.3 Buck-Boost变换器
4.3.1 Buck-Boost变换器电路拓扑的推演
4.3.2 电流连续时Buck-Boost变换器的工作原理与基本关系
4.3.3 电流断续时Buck-Boost变换器的工作原理与基本关系
4.3.4 Buck-Boost变换器的外特性与调节特性
4.3.5 Buck-Boost变换器的参数设计

## Slide 89
Buck-Boost变换器的外特性与调节特性
用IoG表示电流临界连续时的输出电流Io，那么有：
1. 电流临界连续时的输出电流
t = TS 时，升压电感电流iLc刚好下降到零，如图所示，那么Buck-Boost变换器工作在电流临界连续模式
(4.103)

## Slide 90
Buck-Boost变换器的外特性与调节特性
占空比一定时，电感越大，临界连续时的电感平均电流/输出电流越小
也即电感越大，越不容易断续！
Lf1
Lf2
>
(4.103)

## Slide 91
Buck-Boost变换器的外特性与调节特性
(4.103)
输入、输出电压恒定情况下，输出功率越小，越容易达到临界连续点
也即功率越大，越不容易断续！
P1
P2
>

## Slide 92
Buck-Boost变换器的外特性与调节特性
(4.103)
输出电压和功率恒定情况下，输入电压越高，越容易达到临界连续点
Uin1
Uin2
>
所以临界连续最恶劣点应当是输出功率最小的同时在输入电压最大的情况。

## Slide 93
Buck-Boost变换器
★ 4.3 Buck-Boost变换器
4.3.1 Buck-Boost变换器电路拓扑的推演
4.3.2 电流连续时Buck-Boost变换器的工作原理与基本关系
4.3.3 电流断续时Buck-Boost变换器的工作原理与基本关系
4.3.4 Buck-Boost变换器的外特性与调节特性
4.3.5 Buck-Boost变换器的参数设计

## Slide 94
Buck-Boost变换器的参数设计
1. 开关管与续流二极管的电压和电流
开关管Q 和二极管D 的电压应力为：
功率管电流为电感电流上升段。
二极管电流为电感电流下降段
功率管与二极管最大电流即为电感电流最大值

## Slide 95
Buck-Boost变换器的参数设计
1. 开关管与续流二极管的电压和电流
开关管Q和二极管D的电流平均值分别为：

## Slide 96
Buck-Boost变换器的参数设计
2. 电感量
在输入电压不变条件下纹波电流随占空比增大而变大，在最大占空比处有最大脉动电流
为：
电感根据最大允许电流脉动设计：

## Slide 97
Buck-Boost变换器的参数设计
2. 电感量
在输出电压不变下，有：
纹波电流在Uin= Uinmax处最大：
得到纹波电流随Uin变化曲线

## Slide 98
Buck-Boost变换器的参数设计
2. 电感量
根据最大允许脉动电流设计电感：
实际工程中，一般选取ILcmax为额定输出时输入电流的20%，也可根据实际情况选取更大或更小的值。

## Slide 99
Buck-Boost变换器的参数设计
3. 滤波电容容量
Q导通时，滤波电容Cf放电；当Q截止时，Cf充电。输出电压脉动Uo可用Cf放电时的电压下降量来表示，而放电电流为输出电流Io，因此Uo的表达式为：
可得滤波电容容量为为：
根据所允许的输出电压脉动值Uo，可以由上式计算出滤波电容容量。

## Slide 100
本章内容
升降压电路的构成和工作原理
注意电路的电感位置
CCM时升降压电路的电压变换关系推导
电感电流变化量相等（或伏秒平衡）
CRM的IG定义和推导
DCM的输出电压推导和波形分析
元器件参数的设计

## Slide 101
六种非隔离型直流变换器的比较
4.7 六种非隔离型直流变换器的比较
4.7.1 六种非隔离型直流变换器的相互关系
4.7.2 六种非隔离型直流变换器的对比

## Slide 102
六种非隔离型直流变换器的对比