## Slide 1
电力电子技术 · Power Electronics
第7章 缓冲电路
2022/11/28

## Slide 2
概述
热应力-损耗
电应力
导通损耗
开/关损耗
电压尖峰
电流尖峰
di/dt, du/dt
(开关瞬间)
影响电力电子器件/装置可靠性的因素

## Slide 3
缓冲电路的作用
改善开/关过程电压电流变化曲线
开通/关断损耗
从而改善开关管的 di/dt, du/dt
电流/电压尖锋
提高变换器的可靠性

## Slide 4
7.1 开关管的开通和关断特性
7.2 直流变换器的基本缓冲电路
7.3 直流变换器的无损缓冲电路

## Slide 5
开关管的开通和关断特性
开通：当开关管从截止状态变为导通状态
关断：开关管从导通状态变为截止状态
直流变换器的工作原理分析，假设开关管是理想器件，开通时间和关断时间均为零
开关管开通和关断过程是需要时间的，开通时，开关管的电压和电流都有一个变化过程
以BUCK电路，分析开关管的开通和关断特性

## Slide 6
电路工作模态分析1
模态1 [t0时刻之前]：
Q 截止，DFW 导通
电感电流 iLf 线性下降
功率管电压uce为 Uin
二极管电容电压为零
Q 管关断稳态过程
开关模态1
开关管的主要波形

## Slide 7
电路工作模态分析2
模态2 [t0， t1]：
开通 Q，集电极电流 ic开始上升
由于 ic小于 iLf，DFW依然导通，二极管电流下降
二极管与功率管电流之和为iLf
Q 电压 uce为 Uin
t1 时刻，ic上升到 iLf
Q管电流上升/D电流下降过程
开关模态2
开关管的主要波形

## Slide 8
电路工作模态分析3
模态3 [t1， t3]：
DFW 反向恢复，电流 iD 为负，结电容 CD 被充电
iD在 t2时刻达到负向最大值，而后开始减小，并在 t3 时刻减小到零，DFW 反向恢复过程结束
ic = iLf − iD，开通尖峰
DFW 电压从0上升到Uin，uce从 Uin下降到 0
t3时刻，Q 完成开通
DFW反向恢复过程
开关模态3
开关管的主要波形

## Slide 9
电路工作模态分析4
模态4 [t3， t4]：
t3 时刻之后，Q导通，DFW关断
滤波电感电压为Uin−Uo
功率管电压uce为零
二极管电压为Uin
Q稳态导通过程
开关模态4
开关管的主要波形

## Slide 10
电路工作模态分析5
模态5 [t4， t6]：
关断 Q，ic开始下降
DFW结电容 CD放电，电流为 iD= iLf−ic
DFW电压 uD开始下降
Q电压uce开始上升
t6时刻，CD电荷释放完毕
uD下降到0，uce上升到Uin
Q管关断电压上升过程
开关模态5
开关管的主要波形

## Slide 11
电路工作模态分析6
模态6 [t6， t7]：
ic继续下降，由于 ic小于 iLf，DFW依然导通
二极管与功率管电流之和为iLf
t7时刻，ic下降到零，iD增大到 iLf
Q 完成关断过程
Q管电流下降至零，完成关断
开关模态6
开关管的主要波形

## Slide 12
开关管的开通和关断特性
开关管的开通与关断过程，ic与uce 存在交叠区，产生开关损耗，包括开通损耗和关断损耗
每个开关周期内的开关损耗是恒定的，随着开关频率的提高，总的开关损耗也呈比例增大
开关管开通时，电流上升快，di/dt 很大； 开关管关断时，电压上升很快，du/dt 很大
硬开关方式，会产生很大的电磁干扰

## Slide 13
7.1 开关管的开通和关断特性
7.2 直流变换器的基本缓冲电路
7.3 直流变换器的无损缓冲电路

## Slide 14
7.2 直流变换器的基本缓冲电路
7.2.1 RCD缓冲电路
7.2.2 RLD缓冲电路

## Slide 15
关断缓冲电路过程分析
为了减小开关管的关断损耗，可以减小开关管关断时电压电流交叠区的电压大小
可通过加入一个缓冲电路以降低开关管两端电压的上升率来实现
uce
0
ie
0
P=icuce
无关断缓冲
关断过程
uce
0
ie
0
P=icuce
有关断缓冲
带缓冲的关断过程

## Slide 16
直流变换器关断缓冲电路推导过程
通过并联电容，可降低开关管两端电压变化
在关管截止Cs电压为Uin，开关管开通时Cs直接 被短路，会导致ic存在很大电流尖峰
为减小开关管开通时电流尖峰，在Cs串联电阻Rs
但Rs会削弱 Cs的作用，使得开关管关断时电压上升速度变快
在 Rs上并联一个二极管 Ds，构成RCD缓冲电路
在开关管两端并联缓冲电容Cs
给缓冲电容Cs串联电阻Rs
在电阻Rs上并联二极管Ds

## Slide 17
直流变换器关断缓冲电路推导过程
开关管关断时
Ds导通
电容Cs直接并联在开关管两端
减缓开关管两端电压的上升率
开关管开通时
Ds关断
电容Cs通过串联电阻Rs放电
减缓了开关管的电流尖峰

## Slide 18
RCD缓冲电路工作模态分析1
模态1 [t0时刻之前]：
Q 截止，DFW 导通
电感电流 iLf 线性下降
功率管电压uce为 Uin
缓冲电容 Cs电压 uCs为Uin
二极管电容电压为零
开关模态1
加入RCD缓冲电路后开关管的主要波形
Q管关断稳态过程

## Slide 19
电路工作模态分析2
模态2 [t0， t1]：
开通 Q，集电极电流 ic开始上升
由于 ic小于 iLf，DFW依然导通，二极管电流下降
二极管与功率管电流之和为iLf
Q 电压 uce仍然为 Uin
t1 时刻，ic上升到 iLf
Q管电流上升/D电流下降过程
开关模态2
加入RCD缓冲电路后开关管的主要波形

## Slide 20
电路工作模态分析3
模态3 [t1， t3]：
DFW 反向恢复，结电容 CD 被充电，电流 iD 为负
CD电压上升，uce开始下降，Cs通过Rs放电
ic = iLf + iD + iCs (Cs放电电流)
t2之后， iD反向减小，uDFW从0至Uin，uce从 Uin至0
t3时刻，DFW完成反向恢复， Q 完成开通过程
开关模态3
DFW反向恢复过程
加入RCD缓冲电路后开关管的主要波形

## Slide 21
电路工作模态分析4
模态4 [t3， t4]：
t3 时刻之后， Q导通，DFW关断
Cs继续通过 Rs和Q放电，其电压在 t4 时刻至零
ic = iLf + iCs (Cs放电电流)
功率管电压uce为零，二极管电压为Uin
滤波电感电压为Uin−Uo
开关模态4
Cs继续放电过程
加入RCD缓冲电路后开关管的主要波形

## Slide 22
电路工作模态分析5
模态5 [t4， t5]：
t4 时刻之后，缓冲电路停止工作
Q导通，DFW关断
滤波电感电压为Uin−Uo
功率管电压uce为零，Cs电压为零
二极管电压为Uin
Q管稳态导通过程
开关模态5
加入RCD缓冲电路后开关管的主要波形

## Slide 23
电路工作模态分析6
模态6 [t5， t7]：
关断 Q，ic开始下降
DFW结电容 CD放电，而 Cs充电，iD+iC+iCS = iLf
DFW电压 uD开始下降
Cs限制uce上升，uce缓慢上升
t7时刻， iCS下降至零，Q管完成关断过程
开关模态6
Q管关断过程
加入RCD缓冲电路后开关管的主要波形

## Slide 24
电路工作模态分析7
模态7 [t7， t8]：
Cs继续充电，而 CD 继续放电
t8时刻，Cs电压上升到Uin，CD电压下降到零
iLf通过DFW续流，iLf=iD+iCS
t8时刻之后， DFW导通，缓冲电路停止工作
开关模态7
Q管电压上升到Uin过程
加入RCD缓冲电路后开关管的主要波形

## Slide 25
加入RCD 缓冲电路的工作特性
Q关断过程中，Cs限制了 uce的上升率，ic与uce的交叠区中uce较低，大大减小Q关断损耗
Q开通时，Cs通过Q放电，Q存在一定开通电流尖峰，Q开通损耗有所增加
Cs存储能量主要消耗在Rs上，RCD缓冲电路是有损耗
未加缓冲电路
加入缓冲电路

## Slide 26
关断缓冲电路参数设计
电容CS设计：
缓冲电容大，uce上升慢，有助于减小关断损耗
缓冲电容大，缓冲电容能量损耗大
应折衷选取，uce上升到Uin的时间为开关管电流下降时间3~5 倍
电容值设计：
应选等效电感较小的薄膜电容或金属膜电容
缓冲电容承受的最高电压为Uin，电压定额按照(1.5~2)Uin选取

## Slide 27
关断缓冲电路参数设计
电阻Rs设计：
开关管导通时，缓冲电容电压应下降到零
缓冲电阻最大值为：
尽量按照最大值选取，以减小开关管开通时电流尖峰
缓冲电阻消耗的功率为：
选择等效电感较小金属膜电阻或者碳膜电阻
存在较大功率消耗，还应选择功率较大电阻

## Slide 28
关断缓冲电路参数设计
缓冲二极管Ds设计：
缓冲二极管承受的电压应力为Uin
如果忽略续流二极管DFW反向恢复，开关管关断时缓冲二极管流过最大电流近似为Io，流过时间约为(3~5)tf
缓冲二极管电流有效值：
应选用快恢复二极管，按照其电压应力和电流有效值选取

## Slide 29
另一种RCD缓冲电路设计
关断时在Q两端等效并联电容延缓电压变化
同时将等效电容放于D两端延缓Q管关断电压变化
衍生出第二种RCD缓冲电路
特别注意二极管方向
工作原理？
RCD缓冲电路并联在续流二极管上
RCD缓冲电路并联在开关管上

## Slide 30
另一种RCD缓冲电路工作原理
开关管Q关断过程：
关断前：Q稳态导通，DFW截止，CS电压为Ui（上正下负）
关断瞬间，Q电流下降，Ds会导通，弥补Q电流减小量
由于Cs作用，续流二极管DFW电压从Uin缓慢下降到零，Q 电压uce从零慢慢上升到Uin，因此减小Q关断损耗
注意：当CS上电压减小到零时，D方会导通续流

## Slide 31
另一种RCD缓冲电路工作原理
当开关管Q 导通时：
导通前：Q关断，D稳态续流，CS上电荷为零
输入电压通过缓冲电阻Rs给缓冲电容CS充电
Q电流除了电感电流分量外，还有CS的充电电流
当CS电压上升到Uin时，充电过程结束

## Slide 32
7.2 直流变换器的基本缓冲电路
7.2.1 RCD缓冲电路
7.2.2 RLD缓冲电路

## Slide 33
推论：缓冲电路的分析方法和过程
提出问题：关断过程？开通过程？
解决方案：关断缓冲电路RCD；开通缓冲电路？
开通/关断过程的对偶性：
关断 开通 ； 电压 电流

## Slide 34
开通缓冲电路设计
与”关断缓冲”对偶：
目的－－限制dic /dt
电路－－由串联电感
原理－－1) dic /dt 限制； 2) Ls储能释放
RLD缓冲电路

## Slide 35
开通缓冲电路设计
缓冲电路工作原理：
Q off：稳态时，iLs=0，iDFW = iL
Q导通瞬态，开关转换时iLf不变，iLs=iLf - iDFW
由于Ls与Q的串联限制了ic的增长速度，起到了开通缓冲的作用

## Slide 36
开通缓冲电路设计
缓冲电路工作原理：
Q on:开通稳态时，ic=iLs
Q关断瞬态：iLs经过Ds 、Rs流通，则增大Q关断电压
Rs与能量消耗相关，与Ls电流下降时间和附加电压大小有关

## Slide 37
7.1 开关管的开通和关断特性
7.2 直流变换器的基本缓冲电路
7.3 直流变换器的无损缓冲电路

## Slide 38
7.3 直流变换器的无损缓冲电路
7.3.1 无损关断缓冲电路
7.3.2 无损开通缓冲电路

## Slide 39
无损关断缓冲电路设计
关断缓冲电路

## Slide 40
无损关断缓冲电路分析
Q关断、D续流期间：uC1＝uC2＝0，iL1＝0
Q导通后，C1、C2通过L1谐振充电，至uC1＝uC2=Ui
Q再次关断时，C1、C2分别通过D2、D1放电，uce＝Ui－uC1， 从0开始缓慢上升
无损关断缓冲电路各开关模态的等效电路
(a) t0时刻之前
(b) [t0，t1]
(c) [t1，t2]
(d) [t2，t3]

## Slide 41
无损关断缓冲电路分析
Q导通后C1、C2通过L1谐振充电，至uC1＝uC2=Ui并保持
Q关断，电容C1、C2延缓Q管电压变化，起到关断缓冲作用
无损关断缓冲电路
无损关断缓冲电路的主要波形

## Slide 42
7.3 直流变换器的无损缓冲电路
7.3.1 无损关断缓冲电路
7.3.2 无损开通缓冲电路

## Slide 43
无损开通缓冲电路设计
原理：
Q开通时，Ls限制 ic 上升速度
Q关断后，磁元件中的能量送回源端（反激）
无损开通缓冲电路
无损开通缓冲电路的主要波形
(a) t0时刻之前
(b) [t0，t1]
(c) [t1，t2]
(d) [t2，t3]
无损开通缓冲电路各开关模态的等效电路