## Slide 1
电力电子技术 · Power Electronics
电气精品教材丛书
“十三五”江苏省高等学校重点教材
工业和信息化部“十四五”规划教材
第8章 软开关直流变换器
2022/12/6

## Slide 2
目录
8.1 软开关变换器的分类
8.2 准谐振变换器
8.3 零电压转换 PWM 变换器
8.4 全桥 LLC 谐振变换器
8.5 移相控制零电压开关全桥变换器

## Slide 3
8.1 软开关变换器的分类
8.1.1 硬开关的概念
8.1.2 软开关的概念
8.1.3 软开关直流变换器的分类

## Slide 4
硬开关的概念
硬开关时开关管的电压和电流波形
实际开关管并非理想器件，开关管的开通和关断需要时间。
开关管开通时，其电流上升很快；开关管关断时，其电压上升很快。这种开关方式为“硬开关”，会产生很大的功率损耗与电磁干扰。

## Slide 5
8.1 软开关变换器的分类
8.1.1 硬开关的概念
8.1.2 软开关的概念
8.1.3 软开关直流变换器的分类

## Slide 6
软开关的概念
软开关时开关管的电压和电流波形
软开关的作用：
为了减小开关变换器的体积和重量，必须提高开关频率，但开关损耗也随之增加，这不仅降低了变换器效率，还导致散热器体积重量的增加。而软开关能够减小开关损耗。
减小开通损耗的方法：
开关管开通时，限制其电流上升率，使其缓慢上升，这样减小了电流和电压交叠区内电流的大小，这就是零电流开通。
开关管开通前，使其电压下降到零，这就是零电压开通。
减小关断损耗的方法：
开关管关断前，使电流减小到零，这就是零电流关断。
开关管关断时，限制其电压的上升率，使其缓慢上升，这就是零电压关断。
(a) 零电流开关
(b) 零电压开关

## Slide 7
软开关的概念
软开关时开关管的电压和电流波形
零电流开关 (ZCS)：
如果开关管是零电流开通，那么一定是零电流关断。
开关管开通时，其电流慢慢增加，近似为零电流开通；关断时，需要提前将其电流减小到零，是真正的零电流关断。
零电压开关 (ZVS)：
如果开关管是零电压开通，那么一定是零电压关断。
开关管关断时，电压慢慢上升，近似为零电压关断；开通时，其反并二极管已提前导通，将开关管两端电压箝位在零，是真正的零电压开通。
软开关的概念：
开关管如果实现 ZCS，开通时电流缓慢上升，关断时电流为零；实现 ZVS 时，关断时电压缓慢上升，开通时电压为零。开关过程被软化了，称之为软开关。
(a) 零电流开关
(b) 零电压开关

## Slide 8
8.1 软开关变换器的分类
8.1.1 硬开关的概念
8.1.2 软开关的概念
8.1.3 软开关直流变换器的分类

## Slide 9
(1) 全谐振型变换器
按照谐振元件的个数可进一步分类
a) 二阶谐振变换器
b) 三阶谐振变换器
LLC 谐振变换器
LCC 谐振变换器
c) ……
(2) 移相控制全桥变换器
软开关直流变换器的分类
(1) 准谐振和多谐振变换器
(2) 零开关 PWM 变换器
a) ZCS PWM 变换器
b) ZVS PWM 变换器
(3) 零转换 PWM 变换器
a) 零电压转换 PWM 变换器
b) 零电流转换 PWM 变换器
(1) 并联 RCD 缓冲电路
(2) 串联 RLD 缓冲电路
※ 不会提高变换器效率，甚至会使效率降低。只是转移开关损耗的方法。
有损缓冲电路
单管直流变换器
桥式直流变换器

## Slide 10
8.2 准谐振变换器
8.2.1 谐振开关
8.2.2 零电流开关准谐振变换器
8.2.3 零电压开关准谐振变换器

## Slide 11
谐振开关
(b) 两端口型
(a) 三端口型
(a) 半波模式
(b) 全波模式
零电流谐振开关
谐振电感：限制开通时的电流上升率；
谐振电容：与电感谐振工作，使电感电流在开关管关断前谐振到零。
根据端口数可分为三端口型和两端口型。
半波模式：S 单方向导通
全波模式：S 双方向导通
零电压谐振开关
谐振电容：限制关断时的电压上升率；
谐振电感：与电容谐振工作，使电容电压在开关管开通前谐振到零。
根据端口数可分为两端口型和三端口型。
半波模式：S 单方向导通
全波模式：S 双方向导通
(b) 三端口型
(a) 两端口型
(a) 半波模式
(b) 全波模式

## Slide 12
8.2 准谐振变换器
8.2.1 谐振开关
8.2.2 零电流开关准谐振变换器
8.2.3 零电压开关准谐振变换器

## Slide 13
零电流开关准谐振变换器
(a) Buck
(b) Boost
(c) Buck-Boost
(d) Cuk
(e) Zeta
(f) SEPIC
(g) 正激变换器
(h) 反激变换器
非隔离型
隔离型

## Slide 14
零电流开关准谐振变换器
Buck ZCS QRC 的工作原理
所有开关管、二极管均为理想器件；
所有电感和电容均为理想元件；
滤波电感 Lf 远大于谐振电感 Lr ，即 Lf >> Lr；
Lf 足够大，其电流近似等于输出电流。
Buck ZCS QRC 电路图
Buck ZCS QRC 的主要波形图

## Slide 15
零电流开关准谐振变换器
（1）开关模态1 [t0，t1]
在 t0 时刻之前，开关管处于关断状态，Io 从二极管 D 流过；此时，谐振电感电流 iLr 为0，谐振电容电压 ucr 也为0。
在 t0 时刻，开关管开通， Uin 直接加在 Lr 上，Lr 的电流从零开始线性上升。由于 Lr 限制了电流的上升速度，因此是零电流开通。
(a) 全波模式开关模态 1 等效电路图
Buck ZCS QRC 的主要波形图

## Slide 16
零电流开关准谐振变换器
（1）开关模态1 [t0，t1]
在此开关模态中，谐振电感电流 iLr 和二极管的电流 iD 的表达式分别为：
(a) 全波模式开关模态 1 等效电路图
Buck ZCS QRC 的主要波形图

## Slide 17
零电流开关准谐振变换器
（1）开关模态1 [t0，t1]
在 t1 时刻， iLr 上升到 Io ，此时iD = 0，二极管 D 自然关断。开关模态1的持续时间为：
Buck ZCS QRC 的主要波形图
(a) 全波模式开关模态 1 等效电路图

## Slide 18
零电流开关准谐振变换器
（2）开关模态2 [t1，t2]
从 t1 时刻开始， Lr 和 Cr 开始谐振工作， Lr 的电流和 Cr 的电压的表达式分别为：
式中， ，为谐振角频率； ，为谐振电感和谐振电容的特征阻抗。
(b) 全波模式开关模态 2 等效电路图
Buck ZCS QRC 的主要波形图

## Slide 19
零电流开关准谐振变换器
（2）开关模态2 [t1，t2]
在 t1a 时刻， iLr 减小到 Io ，而 ucr 达到最大值 2Uin。
iLr 继续减小，Cr 开始放电，其电压下降。
t1b 时刻， iLr 减小到0，此时反并二极管 DQ 导通， iLr 开始反方向流动。
t2 时刻， iLr 再次减小到0。在[t1b ，t2]时段， DQ 导通，Q 中的电流为零，这时关断 Q，则 Q 是零电流关断。
(b) 开关模态 2 等效电路图
Buck ZCS QRC 的主要波形图
(c) 开关模态 2 等效电路图

## Slide 20
零电流开关准谐振变换器
（2）开关模态2 [t1，t2]
t2 时刻，谐振电容电压为：
开关模态2 的持续时间为：
(b) 开关模态 2 等效电路图
Buck ZCS QRC 的主要波形图
(c) 开关模态 2 等效电路图

## Slide 21
零电流开关准谐振变换器
（3）开关模态3 [t2，t3]
在此开关模态中，由于 iLr = 0，滤波电感电流 Io 全部流过谐振电容，电容放电，其电压 ucr 的表达式为：
在 t3 时刻， ucr 减小到0，二极管 D 导通。此开关模态的持续时间为：
(d) 全波模式开关模态 3 等效电路图
Buck ZCS QRC 的主要波形图

## Slide 22
零电流开关准谐振变换器
（4）开关模态4 [t3，t4]
在此开关模态中，滤波电感电流 Io 经过续流二极管 D 续流。
在 t4 时刻，零电流开通 Q，开始下一个开关周期。
Buck ZCS QRC 的主要波形图
(e) 开关模态 4 等效电路图

## Slide 23
参数设计
（1） Lr 和 Cr 的计算
Lr 和 Cr 的设计取决于它的谐振频率 fr 及最大输出电流 Iomax 。
要实现开关管的零电流开关， iLr 必须在开关管关断前减小到 0。
Lr 和 Cr 谐振工作时的 Lr 电流表达式：
谐振频率的表达式为：
由此可以计算得到 Lr 和 Cr 。
零电流开关准谐振变换器
参数设计

## Slide 24
参数设计
（2）开关管和二极管的电压和电流应力
谐振电感的最大电流为：
将 代入上式，可得 ILrmax > 2Iomax。从谐振电容电压表达式可知，谐振电容的最大电压为 Ucrmax = 2Uin。
根据上面的分析，可以知道：
开关管 Q 中流过的最大电流为 2Iomax，它所承受的最大正向电压为 Uin。
续流二极管 D 中所流过的最大电流为 Iomax，所承受的最大反向电压为 2Uin。
零电流开关准谐振变换器
参数设计

## Slide 25
零电流开关准谐振变换器
电压传输比
该变换器的输入功率 Pin 为：
又可知：
可得：

## Slide 26
零电流开关准谐振变换器
电压传输比
如果忽略变换器的损耗，那么变换器的输入功率 Pin 与输出功率 Po 相等，即可以得到 Pin = Po = Uo Io 。定义电压传输比 X = Uo / Uin ，γ = RLd / Zr ，其中 RLd 是负载电阻，而 Io = Uo / RLd ，那么由上式可得：
式中， fr = ωr /(2π)，为谐振频率； fs = 1/ Ts ，为开关频率。
利用计算软件，可以计算出当 X/  (0, 1)时，上式等号右边中括号内的式子近似等于 2π ，这样上式可简化为：

## Slide 27
零电流开关准谐振变换器
全波模式与半波模式的比较
第8.2.1节提到过，零电流谐振开关有半波模式和全波模式两种。
对于 ZCS QRCs，全波模式优于半波模式，这是因为：
半波模式的电压传输比与负载关系较大，而全波模式的电压变换比基本与负载无关，这种特性有利于电路闭环系统的稳定工作；
在半波模式中，二极管 D 与开关管 Q 串联，存在通态损耗，使变换器的效率有所降低，而全波模式中二极管 D 与开关管 Q 反并联，不存在额外的通态损耗；
一般商用的功率开关器件中，均集成有反并二极管 D，不用再外接二极管，这样可以降低成本。
(a) 半波模式
(b) 全波模式